## Slide 1
KASTAMONU ARDUİNO EĞİTİMİ
19.01.2019
İ. D. Bilkent Üniversitesi

## Slide 2: İlk oturum

## Slide 3: İÇERİK
Arduino nedir?
Arduino ile ne yapılabilir?
Neden Arduino?
Arduino ile basit led yakma uygulaması
4 Ledi sırasıyla yakıp söndürme uygulaması
Potansiyometre nedir?
Rgb led nedir?
Potansiyometre ile RGB led kontrol etme

## Slide 4: Arduino Nedir?
Arduino bir Giriş çıkış kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur.
Arduino’nun üzerinde bir tane işlemci ve kartlarının donanımında programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur.

## Slide 6: Arduino ile Ne Yapılabilir?
Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital verileri işleyebilirsiniz.
Sensörlerden gelen verileri kullanabilirsiniz
Dış dünyaya çıktılar (ses, ışık, hareket vs…) üretebilirsiniz.

## Slide 7: Analog elektronik ve dijital elektroniğin farkı
Elektronikte devredeki voltaj, akım ve benzeri niceliklere sinyal denir. Analog sinyallerde süreklilik vardır. Dijital sinyaller ise sadece belli değerler alabilir. O değerlerden başka değerler alamaz. Bir yoldan dağın tepesine doğru yürüdüğünüzü varsayın. Yolun hemen yanında da yolun basamak basamak olduğunu düşünün. Normal yol analoga benzerken, bsamaklı yol da dijitale benzer.

## Slide 8: Neden Arduino?
Ucuz olması-Arduino diger platformlarla karşılaştıgında daha ucuzdur.
Basit ve Açık Programlama Ortamı-Arduino yazılımı yeni başlayanlar için oldukça kolay bir ortam sunar.
Açık Kaynak olması-Gereksiz bir çok yazılıma para vermekten kurtarır ve devamlı gelişebilen bir ortam sunar.

## Slide 9: ARDUINO IDE ÖNEMLİ BİLGİLER
DOĞRULAMA / YÜKLEME
ÖRNEK KODLAR
KÜTÜPHANELER
KART VE PORT SEÇME

## Slide 10: BREADBOARD Nedir?
Geçici devreler kurmak ve hızlıca bu devreleri test edebilmek için kullanılan, Pratik bir alet.

## Slide 12: DEVRE ŞEMASI
İLK UYGULAMAMIZ

## Slide 13
İLK KODUMUZ: LED YAKMA

## Slide 14: DEVRE ŞEMASI
İKİNCİ UYGULAMAMIZ

## Slide 15
İkinci KODUMUZ: Sırasıyla yanıp sönen ledler

## Slide 16: RGB Led Nedir?
RGB Led Red (Kırmızı) Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) renklerden oluşan üçlü diyottur.
Amacı farklı kombinasyonlarda çok fazla renk üretmektir.

## Slide 18: Potansiyometre nedir?
Potansiyometre, dışardan
fiziksel müdahalelerle
değeri değiştirilebilen
dirençlerdir.

## Slide 19: Potansiyometre ile RGB Led nasıl yakılır?
Öncelikle RGB Led içinde 3 farklı diyot içerdiği için 3 adet Potansiyometre gereklidir.
Her pot her bir pine bağlanır ve elle kontrol edilir.

## Slide 20: Üçüncü uygulama: Potansiyometre ile RGB Led nasıl yakılır?

## Slide 21: Potansiyometre ile RGB Led nasıl yakılır?

## Slide 22
Merve andaç 0535 857 66 58
adilemerveandac@gmail.com
Oğuz Altan 0535 048 23 87
oguzaltan148@gmail.com
Selin kaya 0539 673 07 57
seelinnkaya@gmail.com
İlk oturumun sonuna geldik. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Öğleden sonraki ikinci oturumda görüşmek dileğiyle.
Her türlü duygu, düşünce ve öneriniz için bize ulaşabilirsiniz.

## Slide 23: İkinci oturum

## Slide 24: Dördüncü uygulama: Ultrasonik mesafe sensörü kullanımı

## Slide 25: Ultrasonik mesafe sensörü nasıl mesafe ölçüyor?

## Slide 26
dördüncü KODUMUZ: mesafe ölçmek

## Slide 27: Buzzer kullanma
Buzzer’ın çalışma prensibi Led ile tamamen aynıdır. Akım gelince ses çıkarır - öter, akım gelmediği zamanlar çalışmaz.

## Slide 28: beşinci uygulama: Lcd ekran üzerinde ölçtüğümüz mesafeyi görmek

## Slide 29
beşinci KODUMUZ: ölçtüğümüz mesafeyi lcd’de göstermek

## Slide 30
Son uygulama: Devremize buzzer ekleyelim

## Slide 31
Son kodumuz: